СНиП 4.02-91; 4.05-91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 36

Земляные конструкции

гидротехнических сооружений

Дата введения 1991-01-01

РАЗРАБОТАН объединением   Гидропроект  Минэнерго   СССР,   В/О

Союзводпроект Госконцерна  "Водстрой" под методическим  руководством

ЦНИИЭУС Госстроя  СССР  и рассмотрен  Управлением ценообразования  и

смет в строительстве Госстроя СССР.

ВНЕСЕН Управлением  ценообразования  и  смет  в   строительстве

Госстроя СССР.

УТВЕРЖДЕН постановлением     Государственного     строительного

комитета СССР от 29 декабря 1990 года N 115.

ВЗАМЕН Сборников  элементных сметных  норм  и единых  районных

единичных расценок на  строительные конструкции и работы  (ЕРЕР-84).

Сборник 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Нормы и расценки  настоящего сборника распространяются  на

возведение      земляных      насыпных      напорных      сооружений

гидроэнергетического,   воднотранспортного,  гидромелиоративного   и

водохозяйственного назначения.

1.2. Грунты,  применяемые  для возведения  этих  сооружений,  в

Нормах разделены на две группы: А) несвязные, с числом  пластичности

менее 0,01. К ним  относятся песчаные и крупнообломочные  (валунные,

галечниковые, гравийные) грунты;  Б) связные, с числом  пластичности

0,01 и более.  К ним относятся  глинистые грунты (супеси,  суглинки,

глины).

1.3. В нормах  и  расценках таблиц  1-5  затраты на  разработку

грунтов в  карьере и  транспортировку  их в  земляное сооружение  не

учтены и  они  должны определяться  дополнительно:  разработка -  по

соответствующим нормам и расценкам Сб.1 "Земляные работы" без  учета

затрат "Работа на отвале"; транспортировка - по Сборнику сметных цен

на перевозки грузов для строительства (ч.1). При этом объем  грунта,

подлежащий  разработке  в  карьере, необходимо  принимать  с  учетом

расхода грунта, указанного в Нормах таблиц 1-5, а также  требований,

изложенных в п.2.1 технической части.

В случае, когда проектом предусматривается возведение  земляных

сооружений скреперами, к  нормам затрат бульдозеров  таблиц 1-3 и  5

следует применять поправочные коэффициенты по пп.3.1-3.7 технической

части.

При использовании для возводимых земляных сооружений грунтов из

полезных выемок затраты на  разработку и транспортировку грунтов  не

должны учитываться.

1.4. Нормы  и  расценки таблицы  1  предусматривают  применение

катков массой до 16 т  и более. Целесообразность применения тех  или

иных катков  устанавливается  проектом в  зависимости  от объемов  и

размеров сооружений и интенсивности их возведения.

1.5. Нормами  и  расценками   таблиц  1-5  учтены  затраты   на

устройство и содержание  въездов, съездов и  проездов по насыпи,  за

исключением въездов и съездов, располагаемых вне профиля  возводимых

сооружений,  затраты  на  устройство и  содержание  которых  следует

определять дополнительно по соответствующим нормам других  сборников

на основании проектных данных.

1.6. Затраты на работы  по подготовке оснований под  сооружения

следует  определять по  соответствующим  нормам других  сборников  в

соответствии с проектными данными.

1.7. Затраты  на  отсыпку грунта  в  противофильтрационный  зуб

дамбы и плотины следует определять по нормам и расценкам таблицы 2.

1.8. При возведении земляных  сооружений из моренных грунтов  с

содержанием  крупных  негабаритных валунов  размерами,  превышающими

половину толщины отсыпаемого  слоя в уплотненном состоянии,  затраты

на их  удаление следует  определять дополнительно  в соответствии  с

проектом.

1.9. В расценках  настоящего Сборника  затраты на  эксплуатацию

машин определены исходя из стоимости 1 маш.-ч машин и механизмов при

условии работы их  на гидроэнергетическом строительстве. При  работе

машин и механизмов на водохозяйственном и других видах строительства

к  указанным  затратам  на  эксплуатацию  машин  следует   применять

коэффициенты, приведенные в пп.3.8-3.9 технической части.

1.10. Расценки в настоящем  сборнике даны для базисного  района

(1-й территориальный район). При определении сметной стоимости работ

для других территориальных районов, базисные затраты на эксплуатацию

строительных  машин в  расценках  должны корректироваться  с  учетом

территориальных  коэффициентов,  приведенных  в  п.3.10  технической

части.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Нормами   таблиц  1-5   предусмотрен   расход  грунта   на

измеритель норм  с учетом  потерь  при транспортировке  и укладке  в

земляные сооружения  и отсыпке  его с  уплотнением до  естественного

состояния в  карьере. При  укладке в земляные  сооружения грунта  со

степенью   уплотнения  его   больше   (переуплотнение)  или   меньше

(недоуплотнение), чем в  естественном состоянии, к нормам  указанных

таблиц необходимо применять коэффициенты:

К1 - коэффициент к нормам затрат труда, заработной плате, машин

и к нормам расхода грунта и воды, учитывающий соотношение  плотности

грунта в сооружении и  в карьере и предусматривающий увеличение  или

уменьшение объема  завозимого в сооружение  грунта, определяемый  по

формуле:

где РДС -  плотность сухого  грунта в  сооружении по  проектным

данным;

РДК - плотность сухого грунта в карьере по проектным данным;

К2 -  коэффициент   к   нормам  затрат   катков  и   тракторов,

учитывающий  изменение  числа  проходов  катков  по  одному   месту,

принимаемый в размере:

1,5 - при переуплотнении грунта;

0,5 - при недоуплотнении грунта.

2.2. Объемы  земляных   конструкций   должны  определяться   по

проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в  нормах

настоящего сборника.

2.3. При определении  в  проектах объемов  работ  по экранам  и

ядрам необходимо выделять объемы  нижних и верхних частей. К  нижней

части  относится  объем  конструкции  размером  15  м  по  верху   в

поперечном  сечении.  К  верхней  части  относится  остальной  объем

конструкции.

3. Коэффициенты к сметным нормам

+------------------------------------------------------------------+

¦   Условия   ¦  N    ¦           Коэффициенты                     ¦

¦ применения  ¦таблицы+--------------------------------------------¦

¦             ¦   и   ¦к нормам  ¦к нормам ¦к затратам¦к стоимости ¦

¦             ¦ графы ¦затрат    ¦затрат   ¦по эксплу-¦эксплуатации¦

¦             ¦       ¦труда и   ¦труда и  ¦атации ма-¦машин (вклю-¦

¦             ¦       ¦заработной¦заработ- ¦шин       ¦чая и зара- ¦

¦             ¦       ¦плате ра- ¦ной плате¦          ¦ботную плату¦

¦             ¦       ¦бочих-    ¦машинис- ¦          ¦машинистов) ¦

¦             ¦       ¦строителей¦тов      ¦          ¦            ¦

+-------------+-------+----------+---------+----------+------------¦

¦      1      ¦    2  ¦     3    ¦    4    ¦     5    ¦      6     ¦

+------------------------------------------------------------------+

3.1.   Доставка   1        -        0,47       0,22          0,59

грунта в земля- (гр.1,4)                   (к бульдозерам)

ные  сооружения

скреперами

3.2. То же        1        -        0,42       0,22          0,54

(гр.2)                        (то же)

3.3.  "           1        -        0,66       0,22          0,72

(гр.3)

3.4.  "           2        -        0,73       0,55          0,81

3.5.  "           5        -        0,77       0,55          0,84

(гр.3,4)

3.6.  "           3, 5     -        0,64       0,33          0,75

(гр.2)

3.7.  "           5        -        0,6        0,33          0,73

(гр.1)

При определении

сметной   стои-

мости    строи-

тельства приме-

нять  коэффици-

енты к стоимос-

ти эксплуатации

машин:

3.8. При работе  1 (гр.1)   -       1,04        -            1,06

на  водохозяйс-

твенном  строи-  1 (гр.2)   -       1,04        -            1,13

тельстве

1 (гр.3)   -       1,03        -            1,07

1 (гр.4)   -       1,05        -            1,09

2          -       1,04        -            1,05

3,5 (гр.2,4)-      1,03        -            1,04

4 (гр.1,3) -       1,06        -            1,12

4 (гр.2)   -       1,05        -            1,11

5 (гр.1,3) -       1,03        -            1,05

6 (гр.1)   -       1,06        -            1,34

6 (гр.2)   -       1,06        -            1,15

3.9. При работе  1 (гр.1)   -       1,04        -            0,98

на других видах

строительства    1 (гр.2)   -       1,04        -            1,01

1 (гр.3),3 -       1,03        -            0,99

5 (гр.2-4)

1 (гр.4)   -       1,05        -            0,98

2,5 (гр.1) -       1,04        -            0,99

4 (гр.1,3) -       1,06        -            0,96

4 (гр.2)   -       1,05        -            0,97

6 (гр.1)   -       1           -            1,13

3.10.  Террито-   все

риальные районы   таблицы

(для  изменения

стоимости  экс-

плуатации   ма-

шин):

1, 2, 4, 7, 8, 34                                            1

3, 5, 6, 11, 12,                                             1,03

13, 14, 40, 22С

9, 31, 32, 33,                                               0,96

35АБ

10, 35ВГ, 36, 37,                                            0,95

38, 39, 41, 42,

43, 44

15, 16                                                       1,11

24С                                                          1,28

17, 19, 20                                                   1,18

21С, 25С2, 27С                                               1,35

18                                                           1,18

29С                                                          1,35

30С1                                                         1,35

23С1-С8, 25С1                                                1,42

26С1                                                         1,57

26С2                                                         1,67

28С1                                                         1,47

28С2                                                         1,47

30С2                                                         1,29

45                                                           1,28

01. Плотины, дамбы, насыпи

Таблица 36-1. Возведение плотин, дамб, насыпей и

нижней части экранов и ядер насухо

Состав работ:

01. Разравнивание грунта слоями.

02. Уплотнение грунта с увлажнением.

03. Разрыхление  уплотненного   нижележащего  слоя   глинистого

грунта перед укладкой последующего.

04. Устройство  и содержание  въездов,  съездов и  проездов  по

насыпи.

05. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых

грунтов.

Измеритель: 1000 куб. м грунта

+------------------------------------------------------------------+

¦                       ¦      ¦      ¦Из грунтов                  ¦

¦                       ¦      ¦Едини-+----------------------------¦

¦                       ¦      ¦ца из-¦несвязных     ¦связных      ¦

¦Наименование элементов ¦ Код  ¦мере- +----------------------------¦

¦    затрат             ¦      ¦ ния  ¦катками массой, т           ¦

¦                       ¦      ¦      +----------------------------¦

¦                       ¦      ¦      ¦до 16  ¦св. 16¦до 16 ¦св. 16¦

¦                       ¦      ¦      +-------+------+------+------¦

¦                       ¦      ¦      ¦36-1-1 ¦36-1-2¦36-1-3¦36-1-4¦

+------------------------------------------------------------------+

Затраты труда рабочих-          чел.-ч   13.9   12.3    25.9   23.9

строителей

Затраты труда  машинис-         чел.-ч   16.91  13.03   31.12  17.71

тов

Тракторы на  гусеничном  010313  маш.-ч                  10.4

ходу при работе на дру-

гих видах  строительст-

ва, 96 квт (130 л.с.)

Тракторы на  гусеничном  010314  маш.-ч          1.09            1.37

ходу при работе на дру-

гих видах  строительст-

ва, 121 квт (165 л.с.)

Тракторы на  гусеничном  010315  маш.-ч          0.62            0.88

ходу при работе на дру-

гих видах  строительст-

ва, 132 квт (180 л.с.)

Бульдозеры при   работе  070102  маш.-ч   11.5   9.66    13.3   12.1

на  гидроэнергетическом

строительстве и    гор-

новскрышных работах, 79

квт (108 л.с.)

Катки дорожные  прицеп-  120701  маш.-ч                  10.4

ные кулачковые, 8 т

Катки дорожные  прицеп-  120711  маш.-ч          1.09           1.37

ные на   пневмоколесном

ходу, 25 т

Катки дорожные  прицеп-  120712  маш.-ч          0.62           0.88

ные на   пневмоколесном

ходу, 50 т

Катки полуприцепные  на  120801  маш.-ч     3             2.94

пневмоколесном ходу   с

тягачом, 15 т

Катки полуприцепные  на  120802  маш.-ч          0.95           1.4

пневмоколесном ходу   с

тягачом, 25 т

Катки дорожные самоход-  120910  маш.-ч   2.41            2.91

ные на   пневмоколесном

ходу, 16 т

Катки дорожные самоход-  120911  маш.-ч          0.71           1.09

ные на   пневмоколесном

ходу, 30 т

Прочие машины                     руб.                  4.77    2.65

Вода                   (411-1002) куб.м    130   130    100     100

Грунт                  (411-9085) куб.м   1025  1025   1025    1025

Заработная плата  рабо-            руб.     8.9  7.89   16.6    15.3

чих-строителей

Эксплуатация машин                 руб.  129.5  96.27  219.86  130.11

в том числе

Заработная плата  маши-            руб.   21.99  16.9   40.46  22.69

нистов

Всего, прямые затраты              руб. 138.4  104.16 236.46  145.41

Таблица 36-2. Возведение верхней части экранов и ядер

Состав работ:

01. Разравнивание грунта слоями.

02. Уплотнение грунта с увлажнением.

03. Разрыхление  уплотненного   нижележащего  слоя   глинистого

грунта перед укладкой последующего.

04. Устройство  и содержание  въездов,  съездов и  проездов  по

насыпи.

05. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых

грунтов.

Измеритель: 1000 куб. м грунта

+------------------------------------------------------------------+

¦Наименование элементов затрат ¦  Код  ¦Единица измерения¦ 36-2-1  ¦

+------------------------------------------------------------------+

Затраты труда рабочих-строителей            чел.-ч          36.7

Затраты труда машинистов                    чел.-ч          28.13

Бульдозеры при работе на гидро-   070102    маш.-ч          16.1

энергетическом  строительстве и

горновскрышных работах,  79 квт

(108 л.с.)

Катки полуприцепные  на пневмо-   120801    маш.-ч           1.89

колесном ходу с тягачом, 15 т

Катки полуприцепные на  пневмо-   120802    маш.-ч           1.1

колесном ходу с тягачом, 25 т

Катки дорожные   самоходные  на   120910    маш.-ч           2.52

пневмоколесном ходу, 16 т

Катки дорожные  самоходные   на   120911    маш.-ч           1.22

пневмоколесном ходу, 30 т

Трамбовки тракторные   на  базе   121500    маш.-ч           3.73

трактора Т-130.1.Г

Прочие машины                               руб.             4.77

Вода                             (411-1002)  куб.м            100

Грунт                            (411-9085)  куб.м           1010

Заработная плата рабочих-строи-              руб.             23.2

телей

Эксплуатация машин                           руб.           218.29

в том числе

Заработная плата машинистов                  руб.             34.99

Всего, прямые затраты                        руб.            241.49

Таблица 36-3. Устройство понуров

Состав работ:

01. Разравнивание грунта слоями.

02. Уплотнение грунта с увлажнением.

03. Разрыхление  уплотненного   нижележащего  слоя   глинистого

грунта перед укладкой последующего.

04. Устройство  и содержание  въездов,  съездов и  проездов  по

насыпи.

05. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых

грунтов.

Измеритель: 1000 куб. м грунта

+------------------------------------------------------------------+

¦Наименование элементов затрат ¦  Код  ¦Единица измерения¦ 36-3-1  ¦

+------------------------------------------------------------------+

Затраты труда рабочих-строителей            чел.-ч          54.9

Затраты труда машинистов                    чел.-ч          25.84

Бульдозеры при работе на гидро-   070102    маш.-ч          12.6

энергетическом  строительстве и

горновскрышных работах,  79 квт

(108 л.с.)

Катки полуприцепные  на пневмо-   120801    маш.-ч           2.08

колесном ходу с тягачом, 15 т

Катки полуприцепные на  пневмо-   120802    маш.-ч           1.14

колесном ходу с тягачом, 25 т

Катки дорожные   самоходные  на   120910    маш.-ч           2.85

пневмоколесном ходу, 16 т

Катки дорожные  самоходные   на   120911    маш.-ч           1.35

пневмоколесном ходу, 30 т

Трамбовки тракторные   на  базе   121500    маш.-ч           3.63

трактора Т-130.1.Г

Прочие машины                               руб.             6.64

Вода                             (411-1002)  куб.м            100

Грунт                            (411-9085)  куб.м           1010

Заработная плата рабочих-строи-              руб.             34.4

телей

Эксплуатация машин                           руб.           206.24

в том числе

Заработная плата машинистов                  руб.             31.91

Всего, прямые затраты                        руб.            240.64

Таблица 36-4. Возведение плотин, дамб, насыпей

способом отсыпки грунтов в воду

Состав работ:

01. Устройство дамб-обвалований  для прудков  с уплотнением  их

катками.

02. Перемещение выгруженного из автосамосвалов грунта под откос

в воду.

03. Устройство  и содержание  въездов,  съездов и  проездов  по

насыпи.

04. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых

грунтов.

Измеритель: 1000 куб. м грунта

+------------------------------------------------------------------+

¦                       ¦      ¦      ¦      В     ¦В искусственные¦

¦                       ¦      ¦Едини-¦естественные¦прудки слоями, ¦

¦                       ¦      ¦ца из-¦ прудки и   ¦м, до          ¦

¦Наименование элементов ¦ Код  ¦мере- ¦ водоемы    +---------------¦

¦    затрат             ¦      ¦ния   ¦            ¦   2   ¦   4   ¦

¦                       ¦      ¦      +------------+-------+-------¦

¦                       ¦      ¦      ¦    36-4-1  ¦36-4-2 ¦36-4-3 ¦

+------------------------------------------------------------------+

Затраты труда рабочих-          чел.-ч      22        26.9     12.5

строителей

Затраты труда  машинис-         чел.-ч     12.8       18.13    15.24

тов

Бульдозеры при   работе  070102  маш.-ч    12.8       15.9     13.6

на  гидроэнергетическом

строительстве и    гор-

новскрышных работах, 79

квт (108 л.с.)

Катки дорожные самоход-  120910  маш.-ч                1.8      1.53

ные на   пневмоколесном

ходу, 16 т

Прочие машины                     руб.                  1.3     0.33

Вода                   (411-1002) куб.м                 280     295

Грунт                  (411-9085) куб.м     1010       1010    1010

Прочие материалы                  руб.                  2.91    6.46

в том числе

Транспортные расходы              руб.                  0.44    0.97

Заработная плата  рабо-           руб.        14.1      17.2      8

чих-строителей

Эксплуатация машин                руб.        74.5     108.98  92.35

в том числе

Заработная плата  маши-           руб.         16.38    23.17  19.58

нистов

Прочие материалы                  руб.                   2.91   6.46

Всего, прямые затраты             руб.          88.6  129.09  106.81

02. Пазухи

Таблица 36-5. Засыпка пазух

Состав работ:

01. Разравнивание грунта слоями.

02. Уплотнение грунта с увлажнением.

03. Разрыхление  уплотненного   нижележащего  слоя   глинистого

грунта перед укладкой последующего.

04. Устройство  и содержание  въездов,  съездов и  проездов  по

насыпи.

05. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых

грунтов.

Измеритель: 1000 куб. м грунта

+----------------------------------------------------------------------------+

¦              ¦      ¦      ¦Объемом, куб. м                                ¦

¦              ¦      ¦Едини-+-----------------------------------------------¦

¦              ¦      ¦ца из-¦св.    ¦  св.  ¦до 10000       ¦до 200         ¦

¦ Наименование ¦ Код  ¦мере- ¦10000  ¦10000  ¦               ¦               ¦

¦ элементов    ¦      ¦ ния  +-----------------------------------------------¦

¦ затрат       ¦      ¦      ¦   из грунтов                                  ¦

¦              ¦      ¦      +-----------------------------------------------¦

¦              ¦      ¦      ¦несвяз-¦связных¦несвяз-¦связных¦несвяз-¦связных¦

¦              ¦      ¦      ¦  ных  ¦       ¦  ных  ¦       ¦  ных  ¦       ¦

¦              ¦      ¦      +-------+-------+-------+-------+-------+-------¦

¦              ¦      ¦      ¦36-5-1 ¦ 36-5-2¦ 36-5-3¦ 36-5-4¦ 36-5-5¦ 36-5-6¦

+----------------------------------------------------------------------------+

Затраты   труда        чел.-ч   39.6    56.2    66.4    87.6    290     343

рабочих-строи-

телей

Затраты   труда        чел.-ч   18.6    24.48   25.07   33.06    24.24   25.18

машинистов

Бульдозеры  при  070101 маш.-ч                                   15.6    18.7

работе на  гид-

роэнергетичес-

ком  строитель-

стве и горновс-

крышных   рабо-

тах, до 59  квт

(80 л.с.)

Бульдозеры  при  070102 маш.-ч   10.3    12.6     11.9    14.4

работе на  гид-

роэнергетичес-

ком  строитель-

стве и горновс-

крышных   рабо-

тах,   79   квт

(108 л.с.)

Катки  полупри-  120801 маш.-ч    1.26    1.83

цепные на пнев-

моколесном ходу

с тягачом, 15 т

Катки  полупри-  120802 маш.-ч    0.72    1.06

цепные на пнев-

моколесном ходу

с тягачом, 25 т

Катки  дорожные  120910 маш.-ч    1.21    2.45     3.23    6.73

самоходные   на

пневмоколесном

ходу, 16 т

Катки  дорожные  120911 маш.-ч    0.74    1.16

самоходные   на

пневмоколесном

ходу, 30 т

Трамбовки трак-  121500 маш.-ч    3.19    3.62     7.56    8.57

торные  на базе

трактора

Т-130.1.Г

Прочие машины           руб.      3.58    5.34     7.21   10.18   26.2   19.65

Вода            (411-1002) куб.м  130    100      130     100    130    100

Грунт           (411-9085) куб.м 1010   1010     1010    1010   1010   1010

Заработная пла-         руб.     24.9    35.2     41.6    54.6   188    221

та   рабочих-

строителей

Эксплуатация            руб.    146.16  194.54   186.79  244.86  109.66 119.69

машин

в том числе

Заработная пла-         руб.     22.87   30.26    29.69   39.57   25.02  26.47

та машинистов

Всего,   прямые         руб.    171.06  229.74   228.39  299.46  297.66 340.69

затраты

Таблица 36-6. Планировка откосов насыпей

земляных сооружений

Состав работ:

01. Планировка  откосов  насыпей   со  срезкой  неровностей   и

засыпкой впадин.

Измеритель: 1000 кв. м спланированной поверхности

+------------------------------------------------------------------+

¦                       ¦      ¦      ¦Планировка откосов насыпей  ¦

¦                       ¦      ¦Едини-¦   земляных сооружений      ¦

¦                       ¦      ¦ца из-+----------------------------¦

¦Наименование элементов ¦ Код  ¦мере- ¦экскава-¦бульдо- ¦автогрей- ¦

¦    затрат             ¦      ¦ ния  ¦торами  ¦зерами  ¦дерами    ¦

¦                       ¦      ¦      +--------+--------+----------¦

¦                       ¦      ¦      ¦ 36-6-1 ¦ 36-6-2 ¦ 36-6-3   ¦

+------------------------------------------------------------------+

Затраты труда машинис-          чел.-ч   16.89     4.94     0.8

тов

Экскаваторы одноковшо-  060203  маш.-ч    5.05

вые дизельные на гусе-

ничном ходу при работе

на гидроэнергетическом

строительстве,    0,65

куб. м

Экскаваторы одноковшо-  060204  маш.-ч    3.34

вые дизельные на гусе-

ничном ходу при работе

на гидроэнергетическом

строительстве, 1 куб.м

Экскаваторы одноковшо-  060205  маш.-ч    2.58

вые дизельные на гусе-

ничном ходу при работе

на гидроэнергетическом

строительстве,    1,25

куб. м

Бульдозеры при  работе  070101  маш.-ч             1.68

на гидроэнергетическом

строительстве  и  гор-

но-вскрышных  работах,

до 59 квт (80 л.с.)

Бульдозеры при  работе  070102  маш.-ч             1.44

на гидроэнергетическом

строительстве  и  гор-

но-вскрышных  работах,

79 квт (108 л.с.)

Бульдозеры при  работе  070104  маш.-ч             0.99

на гидроэнергетическом

строительстве  и  гор-

но-вскрышных  работах,

121 квт (165 л.с.)

Бульдозеры при  работе  070105  маш.-ч             0.83

на гидроэнергетическом

строительстве  и  гор-

но-вскрышных  работах,

132 квт (180 л.с.)

Автогрейдеры  среднего  120202  маш.-ч                      0.8

типа, 99 квт (135 л.с.)

Эксплуатация машин              руб.    106.6     35.74     6.34

в том числе

Заработная плата маши-          руб.     20.78     6.02     1.05

нистов

Всего, прямые затраты           руб.    106.6     35.74     6.34

Текст документа сверен по:

Официальное издание,

Москва, Стройиздат,

1993 год