СНиП IV-2-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Правила разработки и применения элементных сметных норм

на строительные конструкции и работы

Дата введения 1984-10-01

РАЗРАБОТАНЫ НИИЭС Госстроя СССР.

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.И.Малиманов (руководитель), Г.В.Буданов, А.А.Жук,

О.Н.Карцев, Л.Н.Крылов (Госстрой СССР), И.И.Григоров, П.С.Зеленский,

А.Х.Киль, канд. техн. Наук, Б.К.Смирнов (НИИЭС Госстроя СССР).

ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ  К  УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом  сметных норм  и

ценообразования в строительстве Госстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  Государственного  комитета  СССР  по

делам строительства от 12 сентября 1984 г. № 162.

ВЗАМЕН СНиП IV-2-65.

Настоящие строительные нормы  и правила устанавливают  основные

правила и  указания по  разработке и  применению элементных  сметных

норм на строительные конструкции и работы*. В главе приводятся:

______________

* В дальнейшем именуются "элементные сметные нормы".

общие положения;

содержание и порядок разработки элементных сметных норм;

указания о применении элементных сметных норм.

Обязательными отдельными приложениями*  к настоящей главе  СНиП

являются   сборники   элементных  сметных   норм   на   строительные

конструкции  и   работы,  утверждаемые  Госстроем   СССР,  а   также

дополнения к этим сборникам.

_______________

* Издаются отдельными сборниками.

1. Общие положения

1.1. Элементные  сметные  нормы  являются  первичными  сметными

нормативами,  на  основе  которых  разрабатываются  единые  районные

единичные расценки  на строительные  конструкции и  работы (ЕРЕР)  и

единичные расценки на строительные конструкции и работы для базисных

пунктов районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных

к ним (ЕРКС), предназначенные для определения прямых сметных затрат.

1.2. Элементные   сметные   нормы  следует   разрабатывать   на

строительные конструкции и работы, широко применяемые в строительном

производстве,  предусмотренные  в  отобранных  типовых  и   повторно

применяемых экономичных индивидуальных проектах зданий и сооружений,

а  также в  действующих  стандартах и  в  унифицированных и  типовых

решениях   строительных   конструкций   и   узлов,   применяемых   в

строительном проектировании.

Элементные сметные  нормы  являются  основой  для   составления

индивидуальных   единичных   расценок,  применяемых   на   отдельных

стройках.

Элементные сметные нормы  служат также  основой для  разработки

укрупненных сменных  норм на  здания и  сооружения или  их части,  а

также  для  расчетов  показателей  экономической  оценки   отдельных

технических решений.

Элементные сметные  нормы могут  быть  использованы в  качестве

данных  для  определения  потребности  в  ресурсах  при   разработке

проектов производства работ и проектов организации строительства.

2. Содержание и порядок разработки элементных сметных норм

2.1. В элементных  сметных  нормах устанавливаются  нормативные

показатели затрат труда рабочих, потребности в строительных машинах,

материалах,  изделиях  и   конструкциях,  рассчитанные  на   единицу

определенного вида строительных конструкций и работ.

2.2. При   разработке   элементных  сметных   норм   необходимо

руководствоваться:

положениями и требованиями, приведенными в 1-3 и 5 частях СНиП,

а также в других главах IV части СНиП;

нормами, инструкциями и указаниями по труду и заработной  плате

рабочих в строительстве, по эксплуатации строительных машин и общими

производственными нормами расхода материалов в строительстве;

другими инструкциями    и    указаниями    по     строительному

проектированию и производству строительно-монтажных работ.

2.3. Для  разработки   элементных  сметных  норм   составляются

исходные условия, которые должны содержать:

перечень отобранных типовых и повторно применяемых  экономичных

индивидуальных проектов  на  здания и  сооружения,  в которых  нашли

отражение    прогрессивные    технические    решения    строительных

конструкций, изделий и узлов;

перечень стандартов,   унифицированных   и   типовых    решений

строительных конструкций и узлов, которые применяются при разработке

указанных норм;

перечень проектов производства  работ, а также  технологических

карт,  разработанных  ранее  и,  при  необходимости,   дополнительно

разрабатываемых,   в   которых  учтена   современная   прогрессивная

организация работ;

перечень нормативных документов, инструкций и указаний, которые

должны быть учтены при разработке указанных норм;

условия внутрипостроечного  транспорта  материалов,  изделий  и

конструкций от приобъектного склада  до места их установки,  монтажа

или укладки в дело, а также порядок его учета в указанных нормах.

В исходных  условиях   следует  также  указывать   номенклатуру

параграфов элементных сметных норм.

2.4. Потребность  в  ресурсах,  входящих  в  состав  элементных

сметных норм, следует определять:

по затратам труда рабочих - на основе единых норм и расценок на

строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР), а для

работ, не  учтенных  в  единых нормах,  -  по  ведомственным  нормам

(ВНиР). В отдельных случаях допускается использовать местные нормы и

расценки;

по эксплуатации строительных машин - на основе производственных

норм (ЕНиР  и  ВНиР).  При  отсутствии  в  производственных   нормах

необходимых данных требуемое  время эксплуатации строительных  машин

следует определять расчетом, как частное от деления нормы времени на

численный  состав  звена,  или   в  отдельных  случаях,  исходя   из

технической  производительности  машин, принятой  в  технологических

картах;

по материалам - на  основе общих производственных норм  расхода

материалов, а  по конструкциям  - на основе  спецификаций к  рабочим

чертежам.

При определении   затрат    труда   и   времени    эксплуатации

строительных  машин  должны  учитываться  коэффициенты  перехода  от

производственных норм к сметным.

2.5. Элементные   сметные    нормы   следует,   как    правило,

разрабатывать  на  измерители  работ,  объемы  которых  могут   быть

достоверно и несложно определены на основе рабочей документации.

2.6. В  состав  элементных   сметных  норм  должны   включаться

расходы, относящиеся только к  прямым затратам, в том числе  затраты

на  внутрипостроечный   горизонтальный   и  вертикальный   транспорт

материалов, изделий и конструкций  от приобъектного склада до  места

их установки,  монтажа или  укладки в дело.  Затраты, относящиеся  к

накладным  расходам и  плановым  накоплениям, в  элементные  сметные

нормы не включаются.

2.7. Одноименные элементные сметные нормы (земляные работы  для

определенного  землеройного  снаряда  - с  разбивкой  по  категориям

грунтов, трубопроводы - с разбивкой по диаметрам, кирпичная кладка -

с разбивкой по видам работ и т.п.) объединяются в таблицы.

Элементные сметные   нормы  по   видам   конструкций  и   работ

(например:  земляные  работы,  конструкции  из  кирпича  и   блоков,

наружные сети канализации) следует объединять в группы с  включением

их  в  отдельные   сборники  норм,  содержащие  техническую   часть,

регламентирующую условия и порядок применения норм, правила подсчета

объемов работ и соответствующие параграфы элементных сметных норм.

2.8. Каждый параграф элементных  сметных норм должен  содержать

краткий перечень  состава основных процессов  производства работ,  а

также измеритель работ, на который в таблице приведены нормы.

В кратком перечне  состава работ  второстепенные операции,  как

правило, не упоминаются, но нормами учитываются.

Наименования материалов   в   элементных  сметных   нормах   по

возможности должны быть  унифицированы по сравнению с  номенклатурой

прейскурантов,  а   нормы  их  расхода   усреднены.  Нормы   расхода

неоднократно  используемых  материалов и  деталей  (опалубка,  леса,

крепления и т.п.) должны быть рассчитаны с учетом числа их  оборотов

и допустимых потерь.

3. Указания о применении элементных сметных норм

3.1. Сметные  нормы  расхода материалов  в  составе  элементных

сметных  норм не  могут  служить основанием  для  заказа и  списания

материалов в расход на производство работ.

3.2. Нормативная потребность  в рабочих, материалах,  изделиях,

конструкциях  и  строительных  машинах  на  принятый  измеритель   в

элементных сметных нормах должна быть рассчитана на выполнение работ

при  положительной  температуре  воздуха.  Дополнительные   затраты,

связанные  с  производством  работ  при  отрицательной  температуре,

определяются в установленном порядке согласно СНиП IV-7-84  "Правила

определения     дополнительных      затрат     при      производстве

строительно-монтажных работ в зимнее время".

3.3. Элементные сметные нормы должны разрабатываться исходя  из

нормальных    условий    производства   работ,    складирования    и

внутрипостроечного транспорта материалов, изделий и конструкций  при

строительстве  новых  объектов  на свободных  площадках  (без  учета

усложняющих условий).

Для учета усложняющих  условий, связанных  с выполнением  работ

при  реконструкции,   расширении   или  техническом   перевооружении

действующих предприятий и объектов, разрабатываются  соответствующие

элементные сметные нормы (на разборку, демонтаж, смену конструкций и

т.п.) или к  элементным сметным нормам  затрат труда и  эксплуатации

машин  должны   применяться  коэффициенты  в   размере  и   порядке,

регламентируемых в Указаниях по применению единых районных единичных

расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР) и Указаниях  по

применению единичных расценок  на строительные конструкции и  работы

для районов Крайнего Севера  и отдельных местностей, приравненных  к

ним (ЕРКС).

3.4. Элементные сметные нормы не распространяются на  отдельные

конструкции  и  работы,  применяемые  при  строительстве  уникальных

зданий   и   сооружений,   к  капитальности   и   качеству   которых

предъявляются   повышенные   требования,  а   также   на   отдельные

конструкции и работы,  которые выполняются при возведении  временных

зданий и сооружений из материалов пониженного сорта и при простейших

требованиях к отделке.

Текст документа сверен по

официальное издание

М.: Стройиздат, 1986